Háromfázisú inverterek szabályozása
Témalabor beszámoló
BME V1323, 2019.12.20.
Sövény Gergely Máté, Friedreich Bálint
Villamos Energetika Tanszék
Villamos Művek és Környezet Csoport

---
Mai témák
- Inverterek típusai és feladata
- Szabályozási megfontolások
- Forgó referenciarendszer
- HMKE-k terjedése - 10kW Modell
- Mögöttes hálózat hatása

---
Releváns irodalom
- Voltage-Sourced Converters in Power Systems (Yazdani, Iravan)
- Control of Power Converters in AC Microgrids (IEEE)
- TIDA-01606 10kW 3ph Reference Design (Texas Instruments)

---
Inverter feladatai
- Hálózat állapotának figyelése
- Hálózati szinkronizáció
- Teljesítmény alapjelek követése
  - Hatásos és meddő (P, Q)
- Teljesítményfokozat vezérlése

---
Áramköri modell (Grid-feeding)

---
Áramköri modell (Félhíd)

---
Zárt szabályzási kör

---
Inverter szabályozás (PI)

---
Inverter szabályozás (PI)

---
dq forgó
referencia

---
dq referencia szerinti szabályozás

---
Specifikáció
- 3ph 400 VAC Cstalakozás
- 600-1000 VDC Input
- Max. 10kVA (PF>0.7) [18 A]

---
Újonnan csatlakozó HMKE-k

---
Szimulációs eredmények

---
Szimulációs eredmények

---
Szimulációs eredmények

---
Szabályzási feladat blokkvázlata

---
Texas Instruments (10kW 3PH)

---
Inverter Hatásfok

---
Bálint diái 1

---
Bálint diái 2

---
Háromfázisú inverterek szabályozása
Köszönjük a figyelmet!
Sövény Gergely Máté, Friedreich Bálint
Villamos Energetika Tanszék
Villamos Művek és Környezet Csoport